## Slide 1
Администрация Щёлковского муниципального
района Московской области
Муниципальный форум «Управдом»
«Проведение весенних и осенних
осмотров многоквартирных домов»
21 марта 2019 года

## Slide 2: Администрация Щёлковского муниципального района Московской области
Сегодня мы расскажем, для чего нужны, как проводятся и как составляются акты сезонных осмотров. Управление МКД включает в себя, поддержание в исправном состоянии общего имущества дома (ст. 161 ЖК РФ).
Проследить за состоянием инженерных систем, обеспечивающих функционирование здания, конструкций и благоустройством придомовой территории позволяют плановые общие осмотры МКД.

## Slide 3
Администрация Щёлковского муниципального района Московской области
Плановые проверки с полным описанием состояния конструкций и комплекса инфраструктурных систем, обеспечивающих тепло-, водо- и электроснабжение, водоотведение, вентиляцию, позволяют иметь актуальную информацию об управляемом объекте и своевременно выполнять план по текущему и капитальному ремонту.

## Slide 4: Администрация Щёлковского муниципального района Московской области
Сезонные общие осмотры МКД проводятся не реже двух раз в год, обычно в межсезонье – весной и осенью. По их результатам составляются акты весеннего и осеннего осмотра соответственно. Задача таких мероприятий – выявить причины появления дефектов и определить план работ по их устранению. В ходе осмотров контролируется правильность использования и содержания жилых помещений – выполнение требований, предусмотренных ст. 17 ЖК РФ

## Slide 5: Администрация Щёлковского муниципального района Московской области
Ежегодно весной рекомендуется проводить инструктаж собственников и
арендаторов о порядке
содержания жилых помещений, правилах использования
инженерных коммуникаций, электрических и плит, приборов, работающих на газе, и прочего оборудования, разъяснять требования пожарной безопасности.

## Slide 6: Администрация Щёлковского муниципального района Московской области
Для проведения осмотра жилого дома создается специальная комиссия. Членами комиссии выбираются должностные лица УО и представитель совета МКД. Порядок проведения осмотра описан в п. II Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 и включает:
инспекцию дома,
составление акта,
создание перечня необходимых мероприятий на основании полученных результатов осмотра.

## Slide 7: Администрация Щёлковского муниципального района Московской области
Весенний общий осмотр является частью подготовки МКД к следующему зимнему сезону. Для всесторонней проверки инженерных систем он проводится после отключения центрального отопления.
Осенний осмотр дома проходит перед началом отопительного сезона. По его результатам УО оценивает готовность МКД к зимнему периоду.
Проведение сезонных осмотров происходит по одной схеме. Комиссия изучает, в каком состоянии на данный момент находятся конструкции здания, коммуникации, придомовая территория

## Slide 8: Администрация Щёлковского муниципального района Московской области
3
По результатам проверки в журнале регистрации результатов общих
осмотров МКД фиксируются неисправные компоненты и требуемый
объём работ по текущему или капитальному ремонту.
Акт весеннего осмотра МКД содержит объём работ по текущему ремонту на нынешний год, акт осеннего осмотра – на следующий год.

## Slide 9: Администрация Щёлковского муниципального района Московской области
Акта осмотра включают описание дефектов, которые возможно устранить в рамках текущего и капитального ремонта.
В приложении 3 постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170
представлен рекомендуемый вид заполнения формы осмотра МКД.
Но каждая УО составляет локальный акт, отвечающий основным требованиям, поэтому оформление отчёта может несущественно отличаться.
В начале документа обязательно указываются:
полный адрес объекта, вид проводимого осмотра, дата проведения.

## Slide 10: Администрация Щёлковского муниципального района Московской области
АКТ общего весеннего (осеннего) осмотра многоквартирного дома "____"____________201___г. Город________________________________ Район________________________________ |  |  |  |  |  |  | 
Дом № | ___________ |  | строение (корпус)№ | _________ литера_______ |  |  | 
(ул. аллея, пер., пл. пр.,) |  | _______________________________________ |  |  |  |  | 
Категория: _____________________________________________________ |  |  |  |  |  |  | 
Инвентарный номер: ___________________________________________ |  |  |  |  |  |  | 
Кадастровый номер: ____________________________________________ |  |  |  |  |  |  | 
Способ управления: ____________________________________________ |  |  |  |  |  |  | 
Наименование ТСЖ, ЖСК, ЖК (при реализации данного способа управления): ____________________________________________________________ Наименование управляющей организации (в случае заключения договора управления, в том числе с ТСЖ, ЖСК, ЖК) срок действия договора управления: ____________________________ Наименование обслуживающей организации (при наличии) (в том числе по договору с ТСЖ, ЖСК, ЖК) срок действия договора по обслуживанию многоквартирного дома: __________________. |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 11: Администрация Щёлковского муниципального района Московской области
Общие сведения по строению 1. Год постройки _____________ | 
2. Материал стен _______________________________________________ | 
3. Число этажей ___________________ | 
4. Количество подъездов ____________ | 
5. Общая площадь многоквартирного дома:__________ м2 в том числе: 5.1 жилая площадь _______ м2; количество квартир:_____ ед., в т.ч.: в частной собственности: _________ м2 ; количество квартир_________ ед.; в собственности Санкт-Петербурга:________ м2, количество квартир ________ ед.; 5.2 нежилая площадь: _______ м2 в частной собственности: _______ м2, количество помещений _______ ед.; в собственности Санкт-Петербурга:________ м2, количество помещений _________ ед. 5.3 места общего пользования_______ м2 . | 
6. Наличие подвала (технического подполья) ________________м2 | 
7. Наличие чердака (мансарды) _________________ м2 | 
8. Количество лифтов _________ед. | 
9. Количество мусоропроводов ___________________ | 
10. Наличие оборудования АППЗ и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики) ___________________________________ 11. Наличие ПЗУ__________________________________________________________________ 12. Год выполнения капитального ремонта в многоквартирном доме, в том числе: Фасада_____________, Крыши_____________, Лифтового оборудования_____________,Подвального помещения_____________ Фундамента____________, Внутридомовых инженерных систем:_____, теплоснабжения___________, холодного водоснабжения__________, водоотведения_________ горячего водоснабжения____________, электроснабжения_________________, газоснабжения____________________, АППЗ ___________________________ Ликвидации аварийного состояния элементов строительных конструкций__________________ | 

## Slide 12: Администрация Щёлковского муниципального района Московской области
Конструктивные элементы и инженерные системы и их части в составе общего имущества многоквартирного дома с указанием материалов (бутовый камень, кирпич, железобетон, дерево, металл и т.д.) | Единица измерения | Количество Всего / в т.ч. требует ремонта |  | Техническое состояние частей зданий и конструкций / отметка об аварийном состоянии строительных конструкций (в случае наличия технического заключения специализированной организации) | Решение
Фундаменты |  |  |  |  | 
Стены и перегородки |  |  |  |  | 
Перекрытия |  |  |  |  | 
Полы |  |  |  |  | 
Проемы |  |  |  |  | 
Крыша, кровля |  |  |  |  | 
Отделка внутренняя |  |  |  |  | 
Наружная отделка (фасады) |  |  |  |  | 
Система теплоснабжения |  |  |  |  | 
Холодное водоснабжение (ХВС) |  |  |  |  | 
Канализация |  |  |  |  | 
Горячее водоснабжение (ГВС) |  |  |  |  | 
Система электроснабжения |  |  |  |  | 
Помещения специального назначения |  |  |  |  | 
Лифтовое оборудование |  |  |  |  | 
Лифт рег. № _________ |  |  |  |  | 
Мусоропроводы |  |  |  |  | 
Благоустройство |  |  |  |  | 

## Slide 13: Администрация Щёлковского муниципального района Московской области
Подписи: Председатель комиссии |  |  | 
 |  |  | (подпись, инициалы, фамилия)
Заместитель комиссии -председатель совета многоквартирного дома |  |  | 
 |  |  | (подпись, инициалы, фамилия)
Члены комиссии: |  |  | 
 |  | (подпись, инициалы, фамилия) | 
Дата |  |  | 

## Slide 14
Предельные сроки устранения неисправностей в соответствии с Классификатором (Распоряжение МинЖКХ Московской области от 20.10.2017 №397-РВ)
отсутствие холодной/горячей воды – 24 часов
отсутствие электроснабжения квартиры/дома –24часа
восстановление подачи тепла по стояку – 24 часа
неисправности мусоропровода, вывоз твердых бытовых отходов, уборка подъездов – 24 часа
разбитые стекла и сорванные створки оконных переплетов, форточек, балконных дверных полотен – 24 часа
дверные заполнения (входные двери в подъездах) – 24 часа
неисправность лифтового оборудования - 24 часа
Администрация Щёлковского муниципального района Московской области

## Slide 15
№ | № п/п | Муниципальное образование | Наименование УО | ИНН | Пункт 5 |  | Пункт 6 | 
 |  |  |  |  | Просроченная задолженность УО перед РСО на отчетную дату (тыс. руб.) | Сумма двух среднемесячных платежей УО перед РСО (сумма начисленных платежей за 2018 год) (тыс. руб.) | Кол-во отремонтированных подъездов на отчетную дату (ед.) | Плановое кол-во подъездов, которые должны быть отремонтированы на отчетную дату в соответствии с установленным графиком ремонта (ед.)
Итого |  |  |  |  |  |  |  | 
1 |  |  |  |  |  |  |  | 
МИН ЖКХ МО Рейтинг УК (113-РВ) Ежеквартальная
Автор формы: Калабуха Андрей Вадимович (Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области)
Администрация Щёлковского муниципального района
I квартал 2019
№ | Пункт 7 |  | Пункт 8 |  |  | Примечания
 | % заключенных договоров на обслуживание автоматизированных систем противопожарной защиты МКД с организациями, имеющими лицензию МЧС на данный вид деятельности | Процент осмотров общего имущества МКД на предмет выявления нарушений противопожарной безопасности в МКД. (100% - все дома) | Количество обоснованных обращений жителей на нелегальное предоставление жилых помещений в МКД в наем (аренду), по результатам которых, с участием председателя или членов Совета МКД, составлен акт комиссионного обследования жилого помещения и направлено заявление в полицию и ОМСУ (ед.) | Количество выявленных, совместно с участковыми уполномоченными полиции, квартир где незаконно проживают мигранты(ед.) | Общая площадь МКД в управлении УО | 
Итого |  |  |  |  |  | 
1 |  |  |  |  |  | 
Начальник Подпись___________ Расшифровка___________________ Дата________________